| - |  | - |
| --- | --- | --- |
|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |
| 45453000-7 |  | Roboty remontowe i renowacyjne |
| 45111100-9 |  | Roboty w zakresie burzenia |
| 45442100-8 |  | Roboty malarskie |
| 45400000-1 |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45432100-5 |  | Kładzenie i wykładanie podłóg |
| 45332000-3 |  | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne |
| 45421100-5 |  | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów |
| 45310000-3 |  | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45311100-1 |  | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego |
| 45317300-5 |  | Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych |
| 45111220-6 |  | Roboty w zakresie usuwania gruzu |
| NAZWA INWESTYCJI | : | Remont odtworzeniowy Świetlicy szkolnej wraz z pomieszczeniem zaplecza, oraz Salą lekcyjną nr. 114. |
| ADRES INWESTYCJI | : | 65-401 Zielona Góra ul. Długa 5. |
| INWESTOR | : | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH |
| ADRES INWESTORA | : | 65-401 Zielona Góra ul. Długa 5. |
| WYKONAWCA ROBÓT | : | - |
| ADRES WYKONAWCY | : | - |
| BRANŻA | : | Budowlana , instalacje elektryczne |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | - |
| DATA OPRACOWANIA | : | 03.04.2009 |
| Stawka roboczogodziny | : |  |
| Poziom cen | : | 1 kw. 09 |
| NARZUTY |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] | % | R, S |
| Zysk [Z] | % | R+Kp(R), M, S+Kp(S) |
| VAT [V] | % | S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| Słownie: |  |  |
|  | Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu |  |
| 1. Kosztorys sporzadzony został w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia |
| metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. |
| 2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o |
| protokół typowania, oraz robót elektrycznych w oparciu o opracowany Projekt Budowlany przy założeniu przeciętnych warynków |
| wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przy |
| bliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz |
| przyjętych technologii wykonania robót. |
| Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. |
| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| Data opracowania 03.04.2009 |  | Data zatwierdzenia |

ZSE-Świetlica(09)b

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczone | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Roboty w zakresie burzenia |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Roboty malarskie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Remont posadzki Świetlicy ( parkiet ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty remontowe i renowacyjne w Świetlicy. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Roboty malarskie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Kładzenie i wykładanie podłóg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty remontowe i renowacyjne ( Zaplecze świetlicy ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Roboty malarskie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Instalowanie drzwi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Roboty remontowe i renowacyjne - Sala lekcyjna pom. nr. 114. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Roboty instalacyjne elektryczne - oprawy. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Rury. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Przewody. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Montaż sprzętu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Tablice i aparaty. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Prace uzupełniające. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Badania odbiorcze i pomiary. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Roboty rozbiórkowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Roboty instalacyjne elektryczne - Świetlica wraz z zapleczem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wywóz odpadów, składowanie, utylizacja. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

ZSE-Świetlica(09)b

KOSZTORYS INWESTORSKI

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne w Świetlicy. |
| 1.1 | 45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia |
| 1 d.1.1 | KNNR-W 3 0703-03 | Boazeria płycinowa - demontaż (analogia ) Krotność = 0.3 | m2 | 152.61 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNNR-W 3 0703-01 | Boazeria - ruszt drewniany na ścianach i suficie - demontaż (analogia) Krotność = 0.3 | m2 | 191.01 |  |  |
| 1.2 | 45442100-8 | Roboty malarskie. |
| 3 d.1.2 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien i naświetli folią polietylenową | m2 | 54.75 |  |  |
| 4 d.1.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 224.22 |  |  |
| 5 d.1.2 | KNR K-04 0101-01 | Oczyszczenie i zmycie podłoża | jedn. | 425.00 |  |  |
| 6 d.1.2 | KNR K-04 0403-02 | Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp | m2 | 15.00 |  |  |
| 7 d.1.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2 | 249.00 |  |  |
| 8 d.1.2 | KNR-W 4-01 0709-05 | Uzupełnienie ubytków tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach (otwory po mocowaniu boazerii ) | szt. | 32.00 |  |  |
| 9 d.1.2 | KNR K-04 0101-05 | Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie | m2 | 425.00 |  |  |
| 10 d.1.2 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach i ścianach na podłożu z tynku | m2 | 425.00 |  |  |
| 11 d.1.2 | KNR 0-17 2609-08 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 72.27 |  |  |
| 12 d.1.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 425.00 |  |  |
| 13 d.1.2 | KNR-W 2-02 1516-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych | m | 16.50 |  |  |
| 14 d.1.2 | KNR-W 2-02 1517-01 | Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm | m | 64.00 |  |  |
| 1.3 | 45453000-7 | Remont posadzki Świetlicy ( parkiet ) |
| 15 d.1.3 | KNR 4-01 0814-04 | Miejscowe naprawy posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o grub. 22 mm mocow.na gwoździe | m2 | 15.00 |  |  |
| 16 d.1.3 | KNNR-W 3 0807-04 | Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczułek w pomieszczeniach ponad 8 m2 (2x) Krotność = 2 | m2 | 224.22 |  |  |
| 17 d.1.3 | KNNR-W 3 0807-02 | Ręczne cyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczułek ( scena - elementy pionowe ) Krotność = 2 | m2 | 5.01 |  |  |
| 18 d.1.3 | KNNR-W 3 0807-06 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek lakierem chemoutwardzalnym | m2 | 229.23 |  |  |
| 19 d.1.3 | KNNR-W 3 0807-05 | Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczułek | m2 | 229.23 |  |  |
| 1.4 | 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 20 d.1.4 | KNR-W 2-02 2003-07 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych ( p.poż.) na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 | m2 | 35.09 |  |  |
| 21 d.1.4 | KNR 9-13 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod wyprawę słupów - zmycie ręczne ze spłukaniem | m2 | 59.50 |  |  |
| 22 d.1.4 | KNR 9-13 0101-03 | Przygotowanie podłoża - wyrównanie powierzchni zaprawą wyrównującą grubości 3 mm ( 20 % ) Krotność = 0.2 | m2 | 59.50 |  |  |
| 23 d.1.4 | KNR 9-13 0202-01 | Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu - zagruntowanie emulsją CEKOL DL-80 | m2 | 59.50 |  |  |
| 24 d.1.4 | KNR 9-13 0202-08 | Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 1,5 mm, na słupach | m2 | 59.50 |  |  |
| Razem dział: Roboty remontowe i renowacyjne w Świetlicy. |  |
| 2 | 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne ( Zaplecze świetlicy ) |
| 2.1 | 45442100-8 | Roboty malarskie. |
| 25 d.2.1 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien i naświetli folią polietylenową | m2 | 4.98 |  |  |
| 26 d.2.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 15.61 |  |  |
| 27 d.2.1 | KNR K-04 0101-01 | Oczyszczenie i zmycie podłoża (ściany i sufit ) | jedn. | 68.73 |  |  |
| 28 d.2.1 | KNR K-04 0403-02 | Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp | m2 | 3.00 |  |  |
| 29 d.2.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2 | 68.73 |  |  |
| 30 d.2.1 | KNR K-04 0101-05 | Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie | m2 | 68.73 |  |  |
| 31 d.2.1 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach i ścianach na podłożu z tynku | m2 | 68.73 |  |  |
| 32 d.2.1 | KNR 0-17 2609-08 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 13.14 |  |  |
| 33 d.2.1 | KNR-W 2-02 2702-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych | m2 | 15.95 |  |  |
| 34 d.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 68.73 |  |  |
| 35 d.2.1 | KNR-W 2-02 1516-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych | m | 1.50 |  |  |
| 36 d.2.1 | KNR-W 2-02 1517-01 | Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm | m | 5.00 |  |  |
| 2.2 | 45432100-5 | Kładzenie i wykładanie podłóg |
| 37 d.2.2 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 15.61 |  |  |
| 38 d.2.2 | ZKNR C-1 0301-01 | Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. | m2 | 15.61 |  |  |
| 39 d.2.2 | KNR-W 2-02 1130-01 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | m2 | 15.61 |  |  |
| 40 d.2.2 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 15.61 |  |  |
| 41 d.2.2 | KNR 0-12II 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną | m2 | 14.61 |  |  |
| 42 d.2.2 | KNR 0-12II 1120-06 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną | m | 16.30 |  |  |
| 43 d.2.2 | KNR-W 2-02 0840-08 | Cokoliki - listwy wykończeniowe | m | 16.30 |  |  |
| 2.3 | 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 44 d.2.3 | KNR-W 2-02 2003-07 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych ( p.poż.) na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 | m2 | 18.44 |  |  |
| 45 d.2.3 | KNR-W 2-02 0127-03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm ( wydzielenie wneki kuchennej 1,20 x 3,19 ) | m2 | 3.83 |  |  |
| 46 d.2.3 | KNR 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) | m2 | 5.63 |  |  |
| 47 d.2.3 | KNR 9-03 0109-08 | Podkład tynkarski pod glazurę (wnęka kuchenna ) | m2 | 9.80 |  |  |
| 48 d.2.3 | KNR-W 2-02 0840-05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (wnęka kuchenna ) | m2 | 9.80 |  |  |
| 49 d.2.3 | KNR-W 2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe | m | 8.90 |  |  |
| 50 d.2.3 | KNR 4-01 0330-08 | Wykucie otworów wentylacyjnych o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 0.16 |  |  |
| 51 d.2.3 | KNR 2-17 0156-02 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 2 | szt. | 1.00 |  |  |
| 52 d.2.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych | szt. | 1.00 |  |  |
| 2.4 | 45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne |
| 53 d.2.4 | KNR-W 4-02 0235-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. | 1.00 |  |  |
| 54 d.2.4 | KNR-W 4-02 0232-07 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 75 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 55 d.2.4 | KNR-W 4-02 0141-01 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 56 d.2.4 | KNR-W 2-15 0211-02 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 1.00 |  |  |
| 57 d.2.4 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywaki z blachy stalowej z ociekaczem na szafce (wraz z szafką) | szt. | 1.00 |  |  |
| 58 d.2.4 | KNR-W 2-15 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, bateri o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 59 d.2.4 | KNR-W 2-15 0137-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| Razem dział: Roboty remontowe i renowacyjne ( Zaplecze świetlicy ) |  |
| 3 | 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne - Sala lekcyjna pom. nr. 114. |
| 3.1 | 45442100-8 | Roboty malarskie. |
| 60 d.3.1 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien i boazerii folią polietylenową | m2 | 102.77 |  |  |
| 61 d.3.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 42.05 |  |  |
| 62 d.3.1 | KNR K-04 0101-01 | Oczyszczenie i zmycie podłoża (ściany i sufit ) | jedn. | 82.58 |  |  |
| 63 d.3.1 | KNR K-04 0403-02 | Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp | m2 | 3.00 |  |  |
| 64 d.3.1 | KNR K-04 0101-05 | Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie | m2 | 82.58 |  |  |
| 65 d.3.1 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach i ścianach na podłożu z tynku | m2 | 82.58 |  |  |
| 66 d.3.1 | KNR 0-17 2609-08 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 13.14 |  |  |
| 67 d.3.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 82.58 |  |  |
| 68 d.3.1 | KNR-W 2-02 1516-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych | m | 3.00 |  |  |
| 69 d.3.1 | KNR-W 2-02 1517-01 | Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm | m | 15.00 |  |  |
| 3.2 | 45421100-5 | Instalowanie drzwi |
| 70 d.3.2 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1.00 |  |  |
| 71 d.3.2 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 3.28 |  |  |
| 72 d.3.2 | KNR-W 2-02 1027-04 | Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 wraz z ościeżnicą ( 1,6 x 2.05 ) 1 szt. | m2 | 3.28 |  |  |
| 73 d.3.2 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone PORTA CLASIC | m2 | 1.85 |  |  |
| 74 d.3.2 | KNR-W 2-02 1026-01 | Ościeżnice drewniane PORTA SYSTEM | m2 | 1.85 |  |  |
| Razem dział: Roboty remontowe i renowacyjne - Sala lekcyjna pom. nr. 114. |  |
| 4 | 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne - Świetlica wraz z zapleczem. |
| 4.1 | 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne - oprawy. |
| 75 d.4.1 | KNR 5-08 0502-09 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) | kpl. | 57.00 |  |  |
| 76 d.4.1 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane - świetlówkowe 4x18 W (takie jak Lug S.A. BC.014 Lug Classic New PAR4x18) | kpl. | 36.00 |  |  |
| 77 d.4.1 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane - świetlówkowe 2x36 W (takie jak Lug S.A. BC.022 Lug Classic New PAR 2x36) | kpl. | 7.00 |  |  |
| 78 d.4.1 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (kinkiet) - świetlówkowe 2x18 W (np. KINKIET LANDIA 2x18W) | kpl. | 4.00 |  |  |
| 79 d.4.1 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (Pafoniera) - świetlówkowe 2x36 W (takie jak Lug STAR 2x36W) | kpl. | 4.00 |  |  |
| 80 d.4.1 | KNR 5-08 0514-01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu modułów awartjnych (czas pracy 2 godz.) | szt. | 6.00 |  |  |
| 4.2 |  | Rury. |
| 81 d.4.2 | KNNR 5 0101-08 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane w podłożu innym niż beton | m | 28.00 |  |  |
| 4.3 | 45311100-1 | Przewody. |
| 82 d.4.3 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3,4x1,5 mm2 | m | 162.00 |  |  |
| 83 d.4.3 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x2,5 mm2 | m | 211.00 |  |  |
| 84 d.4.3 | KNNR 5 0209-06 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ( 5x6) nad stropem podwieszonym (Wlz) Krotność = 5 | m | 28.00 |  |  |
| 4.4 |  | Montaż sprzętu. |
| 85 d.4.4 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu | szt. | 38.00 |  |  |
| 86 d.4.4 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 38.00 |  |  |
| 87 d.4.4 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 6.00 |  |  |
| 88 d.4.4 | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 2.00 |  |  |
| 89 d.4.4 | KNNR 5 0306-04 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 2.00 |  |  |
| 90 d.4.4 | KNNR 5 0308-03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 30.00 |  |  |
| 4.5 | 45317300-5 | Tablice i aparaty. |
| 91 d.4.5 | KNP 18 1301-01.04 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia za każde następne 5 pól powyżej 20 | kpl | 1.00 |  |  |
| 92 d.4.5 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze wnękowe bezpiecznikowe "T" ( takie jak rozdzielnice Ekinoxe 3x18 z aparaturą LEGRAND-FAEL, oraz wyłączniki S301, R303, różnicowo prądowe 30 mA-A ) | szt. | 1.00 |  |  |
| 93 d.4.5 | KNNR 5 0404-07 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 | szt. | 1.00 |  |  |
| 94 d.4.5 | KNR 5-08 0403-01 | Mocowanie na tablicy szkoły ( w miejscu istniejących rezerw ) rozłącznika bezpiecznikowego R303/35A | szt. | 1.00 |  |  |
| 95 d.4.5 | KNR 5-14 0604-02 | Przyklejanie tabliczek opisowych | szt. | 1.00 |  |  |
| 96 d.4.5 | KNP 18 1301-01.02 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól | szt | 1.00 |  |  |
| 97 d.4.5 | KNP 18 1301-01.03 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól | szt | 1.00 |  |  |
| 4.6 |  | Prace uzupełniające. |
| 98 d.4.6 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych | m | 120.00 |  |  |
| 99 d.4.6 | KNNR 5 1207-15 | Wykucie bruzd dla rur RB47 w cegle | m | 14.00 |  |  |
| 100 d.4.6 | KNNR 3 0304-01 | Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem | m3 | 0.30 |  |  |
| 101 d.4.6 | KNNR 5 1209-05 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 15.00 |  |  |
| 102 d.4.6 | KNR 5-08 0817-06 | Montaż złączy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt. | 16.00 |  |  |
| 103 d.4.6 | KNNR 5 1208-04 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm | m | 120.00 |  |  |
| 104 d.4.6 | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.30 |  |  |
| 4.7 | 45310000-3 | Badania odbiorcze i pomiary. |
| 105 d.4.7 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 11.00 |  |  |
| 106 d.4.7 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 7.00 |  |  |
| 107 d.4.7 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 11.00 |  |  |
| 108 d.4.7 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 7.00 |  |  |
| 109 d.4.7 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1.00 |  |  |
| 110 d.4.7 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 15.00 |  |  |
| 111 d.4.7 | KNNR 5 1308-01 | Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego | szt. | 1.00 |  |  |
| 4.8 | 45310000-3 | Roboty rozbiórkowe. |
| 112 d.4.8 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw oświetleniowych | szt. | 27.00 |  |  |
| 113 d.4.8 | KNR 4-03 1129-03 | Demontaż tablic licznikowych | szt. | 1.00 |  |  |
| 114 d.4.8 | KNNR 9 0301-03 | Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych | m | 30.00 |  |  |
| 115 d.4.8 | KNNR 9 0402-05 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych | szt. | 10.00 |  |  |
| 116 d.4.8 | KNNR 9 0403-06 | Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm | szt | 16.00 |  |  |
| Razem dział: Roboty instalacyjne elektryczne - Świetlica wraz z zapleczem. |  |
| 5 | 45111220-6 | Wywóz odpadów, składowanie, utylizacja. |
| 117 d.5 | KNR 4-04 1107-01 | Transport materiałów z demontażu (boazeria) samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km | t | 1.50 |  |  |
| 118 d.5 | KNR 4-04 1107-02 | Transport materiału j/w samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km ( do 6 km ) Krotność = 5 | t | 1.50 |  |  |
| 119 d.5 | WKI. II/2008 2.702.01 | Opłata za składowanie i utylizację drewna. | t | 1.50 |  |  |
| Razem dział: Wywóz odpadów, składowanie, utylizacja. |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie: